О результатах проведения плановой проверки ООО «Водоресурс».

Управлением проведена плановая выездная проверка соблюдения требований санитарного законодательства ООО «Водоресурс» по организации условий водоснабжения населения, условий труда и отдыха работающих предприятия, по охране окружающей среды и среды обитания человека.

При проверке выявлены нарушения требований санитарных норм и правил:

- по организации условий труда работников предприятия (не обеспечено прохождение медосмотра работниками предприятия, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов; не проводятся лабораторно-инструментальные исследования вредных и неблагоприятных производственных факторов на рабочих местах котельной, станций обезжелезивания; работники станций обезжелезивания, котельной не обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, шкафами для одежды с разделением на домашнюю и спецодежду, в котельной для обслуживающего персонала отсутствуют санитарно-бытовые помещения (санузел, комната приема пищи, гардероб, душевая);

- по проведению санитарных мероприятий по предупреждению загрязнения воды в источниках (территория 1-го пояса зоны санитарной охраны не благоустроена; не спланирована для отвода поверхностного стока за пределы 1 пояса зоны санитарной охраны у скважин, не герметичен пол в павильонах скважин, не обеспечено в полном объеме проведение лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды в скважинах и распределительной сети, в т.ч. после проведения ремонтных работ).

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лица приняты меры административного воздействия по ст. 6.4 и ст. 6.5 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений.