# Состав и площади основных и вспомогательных помещений прачечных *

Приложение № 1 к СанПиН 2.1.2. -10

| Помещения | Площадь в м2 при производительности прачечной в кг сухого белья в смену |
| --- | --- |
|  | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
| 1.Цех приема белья: |  |  |  |  |
| - помещение приема, учета, сортировки и хранения грязного белья | 35 | 65 | 225 | 450 |
| - ожидальная | 12 | 15 | 40 | 55 |
| 2.Стиральный цех |  |  |  |  |
| - стирка, полоскание и отжим | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования |
| - хранение стиральных материалов | 8 | 10 | 25 | 50 |
| - приготовление стиральных растворов | 16 | 20 | 40 | 50 |
| - склад материального обеспечения | 20 | 30 | 150 | 300 |
| 3. Сушильно-гладильный цех | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования |
| 4.Цех разборки, починки и упаковки белья: |  |  |  |  |
| - разборка и упаковка белья; | 20 | 40 | 200 | 400 |
| - починки белья | 10 | 15 | 30 | 40 |
| 5.Цех выдачи белья: |  |  |  |  |
| - хранение белья | 15 | 30 | 150 | 300 |
| - выдачи белья | 9 | 12 | 35 | 50 |
| - ожидальная | 10 | 12 | 32 | 45 |
| 6. Подсобные помещения: |  |  |  |  |
| - ремонтно-механическая мастерская | 15 | 20 | 80 | 150 |
| - слесарная со станочным оборудованием | 9 | 14 | 68 | 140 |
| - столярная мастерская | 6 | 6 | 12 | 20 |
| - помещение для ремонта электрооборудования, электроаппаратуры | 6 | 6 | 20 | 30 |
| - кладовая уборочного инвентаря | 3 | 3 | 4 | 5 |

* площадь помещений указана для вновь строящихся и реконструируемых зданий