Приложение 2

к СанПиН 2.1.2.2631-10

Параметры микроклимата помещений организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

| Период года | Категория работ по уровню энерго-затрат, Вт | Темпера-тура, °С | Темпера-тура поверхнос-тей, °С | Относи-тельная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный период (среднесуточная температура наружного воздуха ниже + 10 °С) | Iб (140-174) | +21-23 | +20-24 | 40-60 | Не более 0,1 |
| Теплый период года (среднесуточная температура наружного воздуха + 10 С и выше) | Iб (140-174) | +22-24 | +21-25 | 40-60 | Не более 0,1 |

Примечания:

- температура воздуха в теплый период года может быть не более чем на 3 °С выше наружной расчетной температуры для проектирования вентиляции;

- в помещениях для сушки волос и мытья головы температура воздуха должна быть не ниже +22 °С;

- для обеспечения допустимых и оптимальных параметров микроклимата парикмахерские залы и косметические кабинеты рекомендуется оборудовать кондиционерами.