Приложение 4

к СанПиН 2.1.2.2631-10

Уровни искусственной освещенности в основных и вспомогательных помещениях организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

| № пп | Наименование помещений | Разряд и подразряд зритель-ной работы | Относительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность, % | Искусственное освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения, лк | Коэффициент пульсации, % |
| 1 | Косметические кабинеты, косметологичес-кие кабинеты, процедурные кабинеты | А 1 | Не менее 70 | 500 | 10 |
| 2 | Кабинеты маникюра и педикюра | А 1 | Не менее 70 | 500 | 10 |
| 3 | Парикмахерские залы | А 2 | Менее 70 | 400 | 10 |
| 4 | Помещения для мытья и окраски волос, сушки волос | А 2 | Менее 70 | 400 | 10 |
| 5 | Массажные кабинеты, солярий | Б 2 | Менее 70 | 200 | 20 |
| 6 | Комната для отдыха персонала | Д | Независимо от продолжительности зрительной работы | 200 | - |
| 7 | Помещения для посетителей | Д | Независимо от продолжительности зрительной работы | 200 | - |
| 8 | Кабинеты администратора |  |  | не менее 150 |  |
| 9 | Коридор, холл, душевая, санузел |  |  | 75 |  |

Примечание:

- указанные в таблице нормы искусственного освещения принимаются при наличии в рабочих залах естественного освещения. При отсутствии естественного освещения   искусственное освещение должно составлять не менее 500  лк.